## Об утверждении Порядка проведения инвентаризации 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
и их источников

# В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 мая 1999 г. 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2222; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 52, ст. 6450; 2011, № 30, ст. 4590, № 30, ст. 4596) и пунктом 11 Положения 
о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 11, ст. 1180; 2007, № 17, ст. 2045; 2009, № 18, ст. 2248; 2011, № 9, ст. 1246), приказываю:

утвердить Порядок проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников.

Министр                                                                                             Ю.П.Трутнев

|  | УТВЕРЖДЕН приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от ____________ № ________ |
| --- | --- |

Порядок проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников

- Общие положения

# 1. Порядок проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников (далее – инвентаризация) определяет правила и процедуру сбора, составления и документирования информации о составе и количестве выбросов вредных (загрязняющих) веществ (в том числе радиоактивных) и их источниках.

2. Порядок проведения инвентаризации (далее – Порядок) предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты), имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее – источники выбросов, ИЗА).

## 3. В отношении источников выбросов действующих объектов хозяйственной и иной деятельности инвентаризация осуществляется один раз в пять лет.

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие ввод в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов, имеющих стационарные источники выбросов, обеспечивают проведение инвентаризации в течение двух лет после ввода объекта в эксплуатацию.

- Проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ и их источников

4. Проведение инвентаризации обязаны обеспечивать хозяйствующие субъекты, которые имеют источники с организованным или неорганизованным выбросом вредных (загрязняющих) веществ, (далее – загрязняющих веществ) характеризующиеся определенным местоположением, функционирующие постоянно или временно на территории хозяйствующего субъекта, или транспортируемые передвижным средством и функционирующие в стационарном режиме (далее - стационарные источники выбросов).

5. По решению хозяйствующего субъекта инвентаризация проводится на каждой отдельной производственной территории хозяйствующего субъекта или в отношении совокупности всех производственных территорий хозяйствующего субъекта.

6. Инвентаризация включает следующие этапы:

выявление источников выбросов - специальных устройств или поверхностей, с площади которых осуществляется выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (газоходы, воздуховоды, трубы, места загрузки, выгрузки или хранения сырья, материалов, продукции и веществ, неплотности технологического оборудования и т.д.) и источников их выделения (объектов, в которых происходит образование загрязняющих веществ, технологическое оборудование (установки, агрегаты, гальванические ванны, испытательные стенды и др.) или технологические процессы (перемещение сыпучих материалов, переливы летучих веществ, сварочные, окрасочные работы и др.));

систематизация сведений о пространственном распределении источников выбросов на производственной территории хозяйствующего субъекта;

## обследование состояния комплексов сооружений, оборудования и аппаратов, предназначенных для улавливания или обезвреживания загрязняющих веществ, поступающих из источника их выделения в атмосферный воздух, за исключением установок и устройств очистки газа, встроенных в технологическое оборудование и/или не имеющих выбросов в атмосферный воздух (далее - установки очистки газов, ГОУ), и условий их эксплуатации;

определение параметров источников выбросов и параметров выбрасываемой из источника выбросов смеси воздуха и газов (далее - газовоздушная смесь, ГВС);

определение качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ из выявленных источников выбросов.

7. В целях выявления источников выбросов проводится обследование территории хозяйствующего субъекта, а также документируемый анализ проектной документации, технологии производства, данных предыдущей инвентаризации выбросов, данных учета выбросов и их источников, результатов производственного экологического контроля, государственного экологического надзора за период действия предыдущей инвентаризации выбросов.

7.1. При проведении инвентаризации выявлению подлежат все источники выбросов, принадлежащие хозяйствующему субъекту, которые постоянно или временно эксплуатируются или хранятся на его производственной территории, а также загрязняющие вещества, которые могут выбрасываться в атмосферный воздух из этих источников при осуществлении хозяйственной и иной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе:

организованные источники выбросов – источники выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух через специально сооруженные технические устройства;

неорганизованные источники выбросов – источники выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в виде ненаправленных потоков газа, в том числе в результате нарушения герметичности оборудования (неплотности оборудования), отсутствия или неудовлетворительной работы оборудования по удалению (сбору) газа в местах загрузки, выгрузки, хранения сырья, материалов, продукции и иных веществ;

## точечные источники выбросов – организованные источники выбросов, из которых загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух из установленного отверстия;

линейные источники выбросов – источники выбросов, из которых выбросы загрязняющих веществ поступают в атмосферный воздух по установленной линии;

площадные источники выбросов – неорганизованные источники выбросов, из которых выбросы загрязняющих веществ поступают в атмосферный воздух с установленной ограниченной поверхности (площади);

передвижные источники выбросов – источники с организованным или неорганизованным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух в процессе его передвижения в окружающей среде.

7.2. Передвижные источники выбросов, эксплуатируемые на открытом воздухе и осуществляющие выбросы в пределах производственной территории хозяйствующего субъекта, в том числе транспортные средства, рассматриваются как источники выделения загрязняющих веществ.

Инвентаризации в качестве источников выбросов подлежат места хранения и работы передвижных источников выбросов в пределах производственной территории хозяйствующего субъекта.

Выбросы от передвижных источников, эксплуатируемых в закрытых помещениях, подлежат инвентаризации в составе выбросов труб, вентиляционных шахт, дверных и оконных проемов, аэрационных фонарей, через которые загрязняющие вещества от указанных источников поступают в атмосферный воздух.

Данные о выбросах транспортных средств хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории) документируются по образцам, приведенным в приложении № 1 к настоящему порядку.

8. Систематизация сведений о пространственном распределении выявленных источников выбросов включает определение координат источников выбросов, присвоение им порядковых номеров и подготовку карты-схемы территории хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории) (далее - карта-схема).

8.1. При нумерации источников выбросов используется единый сквозной порядок: производственных территорий - в рамках хозяйствующего субъекта, цехов – в рамках производственных территорий, участков – в рамках цехов, источников выделения – в отношении каждого источника выбросов загрязняющих веществ, режима (стадии) работы источников выделения – в отношении каждого источника выбросов, режима (стадии) выброса – в отношении каждого источника выбросов загрязняющих веществ, источников выбросов загрязняющих веществ – в отношении производственной территории (при наличии только одной производственной территории – в отношении хозяйствующего субъекта в целом).

Принятая нумерация не может быть изменена при проведении следующей инвентаризации.

Всем организованным источникам выбросов присваивают номера от 1 до 5999, а всем неорганизованным источникам - с 6001.

8.2. Подготовка карты-схемы и определение координат источников выбросов осуществляется в государственной или местной системе координат (городской или заводской) в соответствии с законодательством в области геодезии и картографии.

На карте-схеме с соблюдением принятого масштаба отображаются:

все корпуса (здания) производственной территории хозяйствующего субъекта, границы производственной территории хозяйствующего субъекта, ИЗА с их номерами (кодами);

границы санитарно-защитной зоны хозяйствующего субъекта производственной территории, ближайшей жилой застройки, территорий, подлежащих особой охране, зон отдыха и т.д.

направления сторон света и принятая система координат.

Если в территориальном органе Росприроднадзора (Ростехнадзора) используется городская местная система координат (например, в случаях проведения сводных расчетов), необходимо получить координаты точки привязки для последующего определения местоположения всех источников выбросов хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории) в этой системе координат.

В пояснении к карте-схеме указывается выбранная система координат, в том числе, в случае, если принята заводская местная система координат, указываются параметры ее привязки к городской местной системе координат или к государственной системе координат.

9. Обследование состояния ГОУ и условий их эксплуатации, в том числе аппаратов очистки газа, являющихся элементами установки очистки газа (механические и мокрые пылеуловители, скрубберы, циклоны, промышленные фильтры, электрофильтры, аппараты химической, термической и термокаталитической очистки газа и т.п.), в которых непосредственно осуществляется избирательный процесс улавливания или обезвреживания загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, проводится с целью получения фактических данных о работе ГОУ для установления параметров очистки ГВС и определения качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

9.1. Обследование состояния ГОУ и условий их эксплуатации  осуществляется в соответствии с законодательством о техническом регулировании в сфере безопасности машин и оборудования и с соблюдением требований, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации.

9.2. Результаты обследования ГОУ и условий их эксплуатации документируются по образцу, приведенному в Приложении № 2 к настоящему Порядку, с описанием:

характеристик ГОУ, оценки их эксплуатационного состояния, в том числе используемых типов аппаратов очистки газа, назначения и улавливаемых ими загрязняющих веществ, производительности, степени очистки газов, их параметров и допустимых отклонений, структурной схемой ГОУ, типа и марки тягодутьевых агрегатов, вентиляционных аппаратов, контрольно-измерительных приборов, системы автоматизации, сведений о проведенных работах, их содержании, замене или модернизации отдельных узлов оборудования ГОУ;

соответствия паспортных (проектных) показателей работы ГОУ и результатов пуско-наладочных работ результатам обследования ГОУ и измерений, подтверждаемых документированными фактическими показателями работы ГОУ, полученными в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации ГОУ, по результатам данных технического обслуживания и проверок в соответствии с техническим регламентом о безопасности машинах и оборудовании, а также данных учета работы ГОУ;

применяемых иных средств и методов для очистки выбросов загрязняющих веществ.

Характеристики ГОУ приводятся на день начала проведения инвентаризации, а данные об эффективности работы ГОУ, приводятся за год, предшествующий инвентаризации.

10. Определение параметров источников выбросов и параметров выбрасываемой ГВС осуществляется при нормальных условиях эксплуатации систем вентиляции и ГОУ с обоснованием использования выбранных методов определения характеристик источников выбросов с учетом:

регламентной загрузки технологического оборудования, при которой достигается его максимальная производительность, установленной техническими регламентами и (или) национальными стандартами, стандартами организаций, сводами правил, руководствами (инструкциями) по эксплуатации;

основных режимов работы технологического оборудования (установки), характеризующихся относительным постоянством во времени качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ, разброс значений которых не превышает определенную величину, с учетом нестационарности работы оборудования и технологических процессов (далее – нестационарность выбросов).

11. При учете нестационарности выбросов по каждому загрязняющему веществу отдельно выявляются стадии технологического процесса, на которых выбросы характеризуются относительным постоянством во времени (разброс значений не превышает 50%).

При определении нестационарности выбросов анализируется изменение качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ на разных стадиях многостадийных технологических процессов и режимах работы оборудования.

Для источников, выброс которых имеет выраженное временное изменение (в течение года, сезона, месяца, недели, суток), определяются факторы, влияющие на нестационарность параметров выбросов (изменчивость показателей качества сырья (топлива), нагрузка и продолжительность работы агрегатов, расход сырья и топлива разных сортов, одновременность загрузки оборудования). При этом учитывается, что параметры выброса могут меняться как в течение одной производственной смены, так и в течение суток и сезонов.

На каждой выделенной стадии технологического процесса, характеризующейся нестационарностью, осуществляются измерения концентрации загрязняющих веществ и других параметров ГВС с целью получения статистически значимого массива данных по выбросам загрязняющих веществ (г/с, Бк/с).

На основе обработки полученных результатов строится график нестационарности выбросов загрязняющих веществ от конкретного источника выбросов (зависимость выброса загрязняющего вещества от времени) или составляется таблица учета нестационарности выбросов, содержащая результаты измерений концентраций загрязняющих веществ и объемов их выбросов в атмосферный воздух на разных стадиях технологических процессов в различные моменты времени.

На основе анализа нестационарности обосновывается необходимость учета и возможность рассмотрения (выделения) разных режимов имеющихся случаев нестационарности выбросов загрязняющих веществ на хозяйствующем субъекте и указывается их количество и количество рассматриваемых режимов выбросов. Дается краткое описание каждого из них с точки зрения длительности, времени (суток, недели, месяца и т.д.), в которое каждый из них реализуется, частоты повторения, определенного режима выброса при работе хозяйствующего субъекта, других временных характеристик режима.

Построение графика нестационарности выбросов вредных загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных) производится для источников выбросов, вносящих основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха, из которых в атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества, по которым в атмосферном воздухе населенных мест вблизи предприятия периодически или постоянно наблюдаются превышения ПДК.

Построение графика нестационарности выбросов радиоактивных веществ осуществляется для радионуклидов, вклад которых в суммарную годовую эффективную дозу облучения населения, создаваемую в критической точке местности, превышает 99%.

Результаты анализа нестационарности выбросов загрязняющих веществ документируются по образцу, приведенному в приложении № 3 к настоящему Порядку.

12. Для определения качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ из выявленных источников выбросов обосновывается и выполняется следующее:

1) выбор методов определения качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ с обоснованием использования конкретных методов определения состава и количества выбросов загрязняющих:

инструментальный или расчетный (расчетный, расчетно-аналитический, основанный на удельных технологических нормативах, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов и т.д.);

2) оборудование мест отбора проб в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений (для инструментального метода);

3) определение качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в соответствии с принятым методом;

4) определение разового (г/с, Бк/с) и валового (т/г, Бк/г) значений выбросов загрязняющих веществ.

## 13. Инструментальные измерения параметров выбросов из источников выбросов проводятся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений в соответствии с установленной областью аккредитации.

## При использовании инструментальных методов применяются аттестованные методики (методы), и прошедшие поверку газоаналитические средства, отнесенные к средствам измерений.

Результаты инструментальных измерений документируются по образцу, приведенному в приложении № 4 к настоящему Порядку, с приложением соответствующих расчетов, актов отборов проб и протоколов анализов, в том числе сведения по отбору проб и количественному определению массовой концентрации загрязняющих веществ:

14. При наличии инструментального и расчетного методов в отношении источников выбросов, имеющих установленные нормативы выбросов, инструментальные методы применяют для определения выбросов из организованных источников выбросов тех загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных), которые формируют приземные концентрации в атмосферном воздухе в жилой зоне более 0,5 ПДКм.р..

15. На источниках выбросов загрязняющих веществ, оснащенных ГОУ, определение выбросов загрязняющих веществ, подлежащих очистке, осуществляется только инструментальными методами.

16. Применение расчетного метода для определения параметров выбросов из источников выбросов при наличии инструментального метода для данного источника выбросов недопустимо, за исключением случаев, указанных в пунктах 14 и 17 настоящего Порядка.

17. Расчетные методы применяются для определения выбросов:

1) от всех видов неорганизованных источников выбросов;

2) от топливоиспользующих устройств малой производительности;

3) от транспортных средств и инфраструктуры транспортных объектов;

4) при отсутствии утвержденных в установленном законодательством порядке инструментальных методов, применимых для конкретного источника выбросов;

5) для получения данных о параметрах выбросов проектируемых и реконструируемых объектов хозяйствующих субъектов;

6) от организованных источников выбросов и выделений следующих видов работ:

нанесение металлопокрытий гальваническим способом;

сварочные и окрасочные работы;

механическая обработка материалов.

18. При применении расчетного метода определения качественных и/или количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ используются методы, утвержденные в установленном законодательством порядке.

При отсутствии утвержденных в установленном законодательством порядке методов расчета выбросов загрязняющих веществ определение выбросов осуществляется в соответствии со стандартами организаций, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ от различных технологических установок и оборудования хозяйствующего субъекта осуществляются в разрезе каждого источника выбросов.

Расчеты выбросов от конкретного источника выбросов документируются с приложением исходных данных, источников их получения и описанием процедуры расчета со ссылками на применяемые методы расчета.

В тех случаях, когда исходные данные получены от хозяйствующего субъекта, они оформляются в виде справок и таблиц за подписью его руководителя или главного инженера.

19. Объемы отходящих газов из источников выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных), полученные по результатам инструментальных измерений, должны быть приведены к нормальным условиям (н.у.): 0(С, 101,3 кПа и сухому состоянию (или к стандартным условиям в тех случаях, где это определено национальными стандартами, утвержденными в установленном законодательством порядке методиками или стандартами организаций, принятыми в соответствии с законодательством о техническом регулировании и стандартизации).

За результат измерения массовой концентрации загрязняющего вещества в отходящих газах должна приниматься приведенная к нормальным условиям массовая концентрация этого вещества в сухой газовоздушной смеси (СИЗМ i, мг/м3) (или приведенная к стандартным условиям в тех случаях, где это определено национальными стандартами, утвержденными в установленном законодательством порядке методами или стандартами организаций, принятыми в соответствии с законодательством о техническом регулировании и стандартизации).

Объемы отходящих газов из источников выбросов радиоактивных веществ, полученные по результатам инструментальных измерений, приводить к нормальным условиям и сухому состоянию не требуется. В этом случае за результат измерения объемной активности радиоактивного вещества в отходящих газах должна приниматься фактическая объемная активность этого вещества в газовоздушной смеси (АИЗМ i, Бк/м3).

20. Аэродинамические параметры на всех организованных источниках выбросов вне зависимости от метода определения качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ должны быть определены инструментальными методами или с использованием руководства (инструкции) по эксплуатации.

Объемный расход сухих отходящих газов при применении расчетного метода определяется в соответствии с методиками, утвержденными в установленном законодательством порядке, или в соответствии со стандартами организаций.

21. Результаты выявления источников выбросов, определения их характеристик и определения качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ из них документируются по образцам, приведенным в Приложении № 5 к настоящему Порядку.

22. На основании полученных качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ осуществляется определение разового (г/с, Бк/с) и валового (т/г, Бк/г) значений выбросов загрязняющих веществ в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку.

В качестве результата определения разового значения каждого параметра ГВС (за исключением радиоактивной) используется среднее значение параметра за двадцатиминутный интервал.

В качестве результата определения разового значения каждого параметра радиоактивной ГВС в зависимости от ее объемной активности и мощности выброса используется среднее значение параметра за интервал времени, предусмотренный применяемым методом контроля за выбросами таких радиоактивных веществ.

23. Данные о результатах инвентаризации содержат:

1) общие сведения о хозяйствующем субъекте, его отдельных производственных территориях и производственной деятельности:

полное наименование хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории), юридический, фактический и почтовый адреса места расположения хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории), сводка кодов и номеров ЕГРПО и ЕГРЮЛ рассматриваемого хозяйствующего субъекта (отдельной производственной территории);

краткая характеристика прилегающей к хозяйствующему субъекту (отдельной производственной территории) местности (селитебная, промышленная зона, сельхозугодья, болота и т.п.) с указанием расстояния до жилой зоны, размеры и границы санитарно-защитной зоны (в случае, если ее установление предусмотрено законодательством Российской Федерации);

краткое описание производственной деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе перечень и краткая характеристика используемого сырья, топливно-энергетических ресурсов, материалов, производимой продукции с описанием основных технологических процессов, оборудования и передвижных источников, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, и мероприятий по охране атмосферного воздуха, реализованных в период действия ранее проведенной инвентаризации;

информация о лицах, ответственных за производственный контроль за охраной атмосферного воздуха;

2) аналитические, инструментальные и расчетные данные, полученные по итогам реализации каждого этапа инвентаризации в соответствии с пунктами 7-22 настоящего Порядка.

24. Данные о результатах инвентаризации документируются и утверждаются руководителем хозяйствующего субъекта или иным должностным лицом хозяйствующего субъекта, уполномоченным руководителем.

25. В данные о результатах инвентаризации хозяйствующим субъектом вносятся изменения в случае:

1) выявления хозяйствующим субъектом или должностными лицами органов государственного экологического надзора не учтенных в данных о результатах инвентаризации источников выбросов и/или загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию,

2) превышения предельно допустимых или временно согласованных выбросов в результате изменения технологии производства, состава исходного сырья, материалов, продукции и веществ, замены применяемых топливно-энергетических ресурсов.

Изменения в данные о результатах инвентаризации вносятся в соответствии с пунктами 7-22 настоящего Порядка.

При появлении нового источника выбросов загрязняющих веществ ему присваивается ранее не использовавшийся порядковый номер.

При ликвидации (консервации) источника выбросов загрязняющих веществ его номер в дальнейшем не используется.

Если в период действия инвентаризации утверждены новые инструментальные или расчетные методы определения выбросов загрязняющих веществ, то учет возможных изменений качественных и/или количественных характеристик выбросов в результате применения таких методов проводится при проведении очередной инвентаризации.

Хозяйствующий субъект вправе внести в данные о результатах инвентаризации указанные изменения до истечения срока его действия.

26. По истечении пяти лет с даты проведения инвентаризации ее действие может быть однократно продлено на пять лет в случае, если в производственной деятельности не произошли изменения в технологии и объемах производства, режиме работы технологических установок, установок очистки газов, ассортименте применяемого сырья, топливно-энергетических ресурсов, материалов, которые привели к изменению состава выбросов, количества источников выбросов, увеличению количественных показателей выбросов загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию.

Продление действия инвентаризации осуществляется только хозяйствующими субъектами, которые не имеют:

1) источников выбросов радиоактивных веществ, подлежащих государственному учету и нормированию;

2) источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ (кроме радиоактивных), отношение максимальной приземной концентрации каждого загрязняющего вещества из которых в жилой зоне к ПДК населенных мест составляет более 0,1.

Решение о продлении действия инвентаризации оформляется приказом руководителя хозяйствующего субъекта.

В приказе хозяйствующий субъект подтверждает неизменность состава выбросов, количества источников выбросов и отсутствие увеличения количественных характеристик выбросов по сравнению с предыдущими данными о результатах инвентаризации.

27. Данные о результатах инвентаризации используются при организации следующих работ в области охраны атмосферного воздуха:

определении источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, перечней загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию;

# разработке предельно допустимых и временно согласованных выбросов загрязняющих веществ;

осуществлении учета выбросов загрязняющих веществ и их источников, производственного контроля за охраной атмосферного воздуха;

осуществлении государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха;

проведении оценки состояния ГОУ, используемых технологий и их соответствия техническим и технологическим нормативам выбросов;

организации проведения мероприятий по охране атмосферного воздуха;

разработке и установлении технических и технологических нормативов выбросов загрязняющих веществ для стационарных источников выбросов;

ведении государственного учета хозяйствующих субъектов, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ, а также количества и состава выбросов загрязняющих веществ;

проведении сводных расчетов для территории городских и иных поселений и их частей с учетом транспортных или иных передвижных средств и установок всех видов.

Приложение № 1

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, утвержденному приказом Минприроды России от ____________ № ________

Образцы для документирования данных о выбросах транспортных средств хозяйствующего субъекта

Таблица 1.1 Выбросы от автомобильного транспорта

| Характеристика автотранспорта | Выбросы загрязняющих веществ, тыс.т |
| --- | --- |
| Тип | Количество | Экологический класс | Расход топлива по видам, т | SO2 | NOx | ЛОСНМ | CO | С | NH3 | СН4 | Всего |
| Легковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грузовые полной массой до 3500 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автобусы полной массой до 3500 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| грузовые полной массой более 3500 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автобусы полной массой более 3500 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2. Выбросы железнодорожного  транспорта

| Количество | Расход топлива, т | Содержание серы в топливе, % | Коэффициенты выбросов загрязняющих веществ для железнодорожного транспорта , кг/т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOx | ЛОСНМ | CO | С | NH3 | СН4 | Всего |
|  |  |  | 0,02* | 39,6 | 4,65 | 10,7 | 4,58 | 0,0067 | 0,18 |  |
| Выбросы, т |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)примечание: коэффициент выбросов для SO2 является безразмерной величиной.

Таблица 1.3. Выбросы от авиационного транспорта

| Количество и (единиц), тип воздушного судна | Топливо | Количество взлетно-посадочных циклов | Выбросы загрязняющих веществ, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расход,т | содержание серы в топливе, % |  | CН | СО | NOx | SO2 | Всего |
| Выбросы загрязняющих веществ, всего |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4. Выбросы от водного транспорта

|  | Количество | Расход дизельного топлива, т | Удельные выбросы кг/т топлива Выбросы загрязняющих веществ, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СО | NOX | СН | С | SO2 | СН2О | БП | всего |
| Морской пассажирский |  | уд.выброс | 28.5 | 39.0 | 13.5 | 2.3 | 5.1 | 0.55 | 5.9•10-5 |  |
|  |  | выброс,т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морской грузовой |  | уд.выброс | 28.5 | 39.0 | 13.5 | 2.3 | 5.1 | 0.55 | 5.9•10-5 |  |
|  |  | выброс,т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний пассажирский |  | уд.выброс | 28.5 | 39.0 | 13.5 | 2.3 | 5.1 | 0.55 | 5.9•10-5 |  |
|  |  | выброс,т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренний грузовой |  | уд.выброс | 28.5 | 39.0 | 13.5 | 2.3 | 5.1 | 0.55 | 5.9•10-5 |  |
|  |  | выброс,т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательная деятельность |  | уд.выброс | 24.0 | 34.0 | 11.3 | 1.7 | 6.1 | 0.45 | 5.1•10-5 |  |
|  |  | выброс,т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5. Выбросы от дорожно-строительной техники

| Количество | Расход топлива, т | Содержание серы в топливе, % | Коэффициенты выбросов загрязняющих веществ для дорожно-строительной техники, кг/т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOx | ЛОСНМ | CO | С | NH3 | СН4 | всего |
|  |  |  | 0,02* | 48,8 | 7,08 | 30,0 | 5,73 | 0,007 | 0,17 |  |
| Выбросы, т |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)примечание: коэффициент выбросов для SO2 является безразмерной величиной.

Таблица 1.6. Выбросы от сельскохозяйственной техники

| Количество | Расход топлива, т | Содержание серы в топливе, % | Коэффициенты выбросов загрязняющих веществ для сельскохозяйственной техники кг/т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOx | ЛОСНМ | CO | С | NH3 | СН4 | Всего |
|  |  |  | 0,02 | 50,3 | 7,27 | 16,0 | 5,87 | 0,007 | 0,17 |  |
| Выбросы, т |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)примечание: коэффициент выбросов для SO2 является безразмерной величиной.

Приложение № 2

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, утвержденному приказом Минприроды России от ____________ № ________

Образец для документирования результатов обследования ГОУ и условий их эксплуатации

| № цеха | Наименование цеха | № участка | инвентарный номер | Наименование | Номер ИЗА, в который поступают выбросы после очистки | КПД газоочистного оборудования, % | Код ЗВ | Коэффициент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проектный | Фактический |  | Нормативный | Фактический |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ______________________________________________________________ (номер и наименование территориально обособленного подразделения хозяйствующего субъекта) |

Таблица составляется в разрезе цехов и участков (графы 1-3), порядок нумерации которых соответствует таблице 5.1. В графах 4 и 5 приводится инвентарный номер и наименование ГОУ, соответствующее паспортному наименованию. В графе 6 указывается номер ИЗА, в который поступают выбросы после очистки. В графах 7 и 8 указываются: проектная (максимальная) и фактическая (средняя эксплуатационная) степени очистки ГВС, определяемая следующим соотношением:

где Свх и Свых   – концентрации (г/м3) или объемные активности (Бк/м3) ЗВ до и после очистки по результатам замеров; Vвх и Vвых – расход ГВС в единицу времени (м3/с) на входе и выходе установки.

В графе 9 указывается код ЗВ, по которому происходит очистка. В графах 10 и 11 указываются коэффициенты обеспеченности газоочистки: нормативный и фактический, определяемый по следующей формуле:

, где  ТТ  - время работы за год технологического оборудования, час; ТГ  - время работы за год ГОУ (независимо от степени очистки), час.

Приложение № 3

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, утвержденному приказом Минприроды России от ____________ № ________

Образцы для документирования результатов анализа нестационарности выбросов загрязняющих веществ

Таблица 2.1 - Режимы работы источников выбросов и их временные характеристики

| № ИЗА | Описание режима источника выделения (ИВ) (его номер) | Время работы | № режима ИЗА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Номер цеха, участка, их наименование |
| 1 | Одновременно работают ИВ: № 1(1), 2(1), 3(1) – (на газе) | По основному режиму работы предприятия, т.е. одна смена с 8ч. до 17ч. 30м. | 1 |
|  | Одновременно работают ИВ: № 2(1), 3(1) – (на газе) | В отдельные дни летнего периода с 8ч. до 17ч. 30м. | 2 |
|  | Одновременно работают ИВ: № 2(2), 3(2) – (на мазуте) | Январь-февраль по основному графику. | 3 |
| 2 | ИВ №5(1) | Круглосуточно в течение года | 4 |
| 3 | ИВ №6(1) | По основному режиму работы предприятия, т.е. одна смена с 8ч. до 17ч. 30м. | 1 |
| 4 | ИВ №7(8) – на номинальной мощности | По основному графику с 8ч. до 13ч. | 5 |
|  | ИВ №7(10) на 60% номинальной мощности | По основному графику с 13ч. до 17ч. 30м. | 6 |
| Примечание - в данной таблице приведен пример |

Таблица 2.1. заполняется для ИЗА, режим работы которых характеризуется нестационарностью выбросов во времени. В таблицу заносятся данные в разрезе структурного подразделения (цеха, участка и т.д.) по каждому из рассматриваемых ИЗА и раздельно описываются режимы ИЗА и его временные характеристики. Режим работы ИЗА характеризуется режимами работы ИВ, относящихся к нему.

В графе 1 указывается номер ИЗА.

В графе 2 в разрезе источника (участка) дается описание режимов работы ИВ, после номера ИВ в скобках дается номер режима ИВ.

В графе 3 приводятся временные характеристики работы ИЗА на конкретном режиме.

В графе 4 каждому режиму ИЗА присваивается номер (код) в зависимости от времени работы. Если время работы разных источников совпадает, то эти источники имеют одинаковые номера (коды) режимов ИЗА.

Таблица 2.2 ( Характеристика одновременности работы оборудования

| Наименование цеха | Источники выделения (выброса) | Коэффициент К0 | Номер ИЗА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №№ | наименование | Количество |  |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. одновременно работающих |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонтный | 002 | Токарные станки | 8 | 6 | 0,75 | 0232 |
|  | 015 | Сварочные посты | 5 | 3 | 0,6 | 0235 |
| Таблица 2.2 включает показатели количества работающего оборудования и коэффициенты загрузки оборудования. Примечание - К0 - коэффициент одновременности загрузки оборудования, величина которого определяется как отношение значений в графе 5 к значениям в графе 4 (графа 5/графа 4). |

Таблица 2.31 ( Характеристика режима работы отдельных производств

| № п/п | Наименование цеха (участка) | Время работы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 смена | 2 смена | 3 смена | 4 смена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Открытая автостоянка автотранспорта (массовый выезд) | с 6-30 до 8-00 | с 14-00 до 15-30 |  |  |
|  | Вспомогательные цеха | с 7-30 до 16-00 | с 16-00 до 23-00 |  |  |
| Таблица 2.3 характеризует время работы разных структурных подразделений (цехов, участков и т.д.) в течение суток. |

t,час

Рис. 2.1. Пример построения графика нестационарности выбросов оксидов углерода (1), азота (2) и серы (3) в цикле производства ферросплавов

Таблица 2.4 (  Учет нестационарности выбросов

| № | № ИЗА | Источник выделения | Характеристики технологических стадий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Название характеристики | Значения характеристик технологических стадий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 82 | Вагранка №1 (12т) | Наименование стадии ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время начала стадии:__час.__мин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность стадии,___мин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики выделяемых ЗВ | Наименование ЗВ | Наименование Показателя | Размерность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пыль | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оксид углерода | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид азота | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид серы | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | углеводороды | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 83 | Вагранка №2 (12т) | Наименование стадии ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Время начала стадии:__час.__мин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность стадии,___мин. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики выделяемых ЗВ | Наименование ЗВ | Наименование показателя | Размерность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пыль | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оксид углерода | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид азота | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид серы | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | углеводороды | концентрация выброс | мг/м3 г/с |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 84 | Вагранка | Наименование стадии ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2.4. содержит результаты измерений концентраций ЗВ и объемов выбросов на каждой выделенной стадии технологического процесса, характеризующейся нестационарностью. Примечания: Данные о «Времени начала стадий» и «Продолжительности стадий» - определяются по технологическим регламентам и графику работы данного производства. Данные о концентрации вредного вещества (мг/м3) и максимальном выбросе (г/с) на каждой стадии выбираются по результатам инвентаризации. |

Приложение № 4

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, утвержденному приказом Минприроды России от ____________ № ________

Образец для документирования результатов инструментального определения характеристик выбросов ЗВ в атмосферный воздух

| Хозяйствующий субъект: ______________________________________ наименование хозяйствующего субъекта |  | Утверждаю: Руководитель ___________________________ наименование хозяйствующего субъекта ________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | м п |
| № п/п | Дата | Наименование цеха, участка, наименование источника выделения загрязняющих веществ, режим работы | № ИЗА | Параметры газовоздушной смеси в месте измерений | Наименование вещества | № МВИ | Массовые концентрации веществ, мг/м 3 | Выброс ЗВ, г/с | Выброс ЗВ ср., г/с | Выброс ЗВ max, г/с |
|  |  |  |  | Диаметр (размер сечения),м ,Скорость, м/с | Объемный расход, м3/с, при факт. усл. при н.у. | Температура, (С Давление, кПа (мм рт. ст.) | Концентрация паров воды, (г/м н3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 01.01.11 | Цех № 1, уч-к № 2, вагранка № 1 Режим 1 | 1 | D1 / W1 | Vф1 /Vн.у.1 | Т1 / Р1 | ( В1 | азота диоксид | 107 | С1 |  |  |  | М1 | М ср1 | М max = М ср2 (при условии М ср2 > М ср1) |
|  | 06.02.11 |  | 1 | D1 / W2 | Vф2 /Vн.у.2 | Т2 / Р2 |  | азота диоксид | –"– |  | С2 |  |  | М2 |  |  |
|  | 15.04.11 |  | 1 | D1 / W3 | Vф3 /Vн.у.3 | Т3 / Р3 |  | азота диоксид | –"– |  |  | С3 |  | М3 |  |  |
| 2 | 08.02.11 | Цех № 1, уч-к № 2, вагранка № 1 Режим 2 | 1 | D1 / W4 | Vф4 /Vн.у.4 | Т4 / Р4 | ( В2 | азота диоксид | 107 | С4 |  |  |  | М4 | М ср2 |  |
|  | 08.02.11 |  | 1 | D1 / W5 | Vф5 /Vн.у.5 | Т5 / Р5 |  | азота диоксид | –"– |  | С5 |  |  | М5 |  |  |
|  | 10.04.11 |  | 1 | D1 / W6 | Vф6 /Vн.у6 | Т6 / Р6 |  | азота диоксид | –"– |  |  | С6 |  | М6 |  |  |
| 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание ( количество и нумерация граф после графы «9» даны условно и зависят от количества выполненных измерений |

В графе 1 указывается порядковый номер серии определений характеристик выбросов ЗВ.

В графе 2 указывается дата проведения измерений.

В графе 3 указываются наименование цеха, участка, наименование источника выделения ЗВ, режим работы источника выделения (разные условия работы источника выделения, разные выбросы ЗВ, разное используемое сырье и т.д.).

В графе 4 указывается номер источника выброса.

В графе 5 указываются диаметр или размер сечения газохода в месте отбора проб и измерений аэродинамических параметров газовоздушной смеси и ниже - скорость газовоздушной смеси в газоходе.

В графе 6 указываются фактический объемный расход газовоздушной смеси и под дробью в отношении источников выбросов ЗВ за исключением радиоактивных  - объемный расход сухой газовоздушной смеси, приведенный к нормальным условиям: 0°С, 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) с учетом стандартных условий в тех случаях, когда это предусмотрено соответствующими нормативными документами (например, результаты измерений на котлоагрегатах приводятся к нормальным условиям и содержанию кислорода в дымовых газах 6%). Содержание водяных паров в газовоздушной смеси для определения сухого объема отходящей ГВС следует измерять при температуре ГВС выше 30°С.

В графе 7 указываются температура газовоздушной смеси и ниже - давление, которое определяется по формуле:

где  Ратм – атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.),

ΔРг – разрежение (избыточное давление) в газоходе, кПа (мм рт. ст.).

В графе 8 в отношении источников выбросов ЗВ за исключением радиоактивных указывается концентрация паров воды в ГВС на выходе из источника: масса водяных паров, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях, (в(г/м сн3). Для стационарного процесса допускается однократное измерение влажности в начале работы. В случае нестационарности выбросов влажность следует измерять в процессе отбора каждой пробы или измерения.

В графе 9 указываются названия анализируемых ЗВ в отобранных пробах.

В графе 10 указывается номер МВИ, по которой определялась массовая концентрация ЗВ, с указанием диапазона измеряемых концентраций и названия организации разработчика.

В графах 11, 12, 13, 14 указываются результаты определений массовых концентраций ЗВ. Минимальное число измерений равно 3, при этом для каждой пробы в процессе отбора измеряется расход ГВС.

В графе 15 указываются величины мощности выброса, рассчитанные для каждой пробы.

В графе 16 указывается фактическая величина мощности выброса вредного (загрязняющего) вещества из рассматриваемого источника (М, г/с, Бк/с), которая рассчитывается путем усреднения величин выбросов для каждой пробы по формуле:

где m – число отобранных проб (не менее трех).

Если источник выделения работает в разных режимах (нестационарный режим работы), измерения проводятся на каждом режиме и для каждого режима определяется величина мощности выброса вредного (загрязняющего) вещества, рассчитанная путем усреднения величин выбросов для каждой пробы по формуле (15).

В графе 17 указывается максимальный разовый выброс вредного (загрязняющего) вещества для рассматриваемого источника, Мmax , который соответствует наибольшему значению из выбросов, приведенных в графе 16. Мmax зависит от технологического процесса, нагрузки работы источника выделения и используемого сырья. Максимальная мощность выброса ЗВ определяется с учетом всех возможных режимов работы источника выделения.

Приложение № 5

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, утвержденному приказом Минприроды России

от ____________ № ________

Образцы для документирования результатов выявления источников выбросов, определения их характеристик и определения качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ

Таблица 5.1. Источники выделения загрязняющих веществ

| № цеха | Наименование цеха | № участка | Наименование участка | Номер источника выделения (ИВ) | Наименование источника выделения (ИВ) | Характеристика нестационарности работы ИВ (№ режима нестационарности) | Время работы ИВ с учетом нестационарности | Количество ИВ под одним номером | Вредное вещество | Количество ЗВ, отходящих от ИВ | Инвентарный № газоочистного оборудования (если проводится очистка) | Номер ИЗА, в который поступают вредные вещества от ИВ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В сутки | Всего за год |  | Код | Наименование | При учете нестационарности | Всего (тонн в год) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ______________________________________________________________(номер и наименование отдельной производственной территории) |
| 1 | Ремонтный | 2 | Токарный | 1 | Токарный станок | 1 | 25 | 9500 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | бронза |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 800 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | алюминий |
|  |  |  |  | 2 | Печь | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на газе |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на мазуте |
|  |  |  |  | 3 | Сварочные работы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроды УОНИ-15 |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроды АНО-11 |

В графе 1 приводится номер цеха (производства и т.п.), который не должен совпадать с номером какого-либо другого цеха (производства и т.п.) на площадке хозяйствующего субъекта или его территориально обособленного подразделения).

В графе 2 приводится наименование цеха (производства и т.п.) согласно документам хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения).

В графах 3 и 4 указывается, к какому участку относятся ИВ, характеристики которых приводятся в следующих графах таблицы. В графе 3 указывается номер участка в цехе. Требования к нумерации участков аналогичны требованиям к нумерации цехов.

В графе 4 указывается краткое наименование участка согласно документам хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения).

Если в цехе (на производстве) нет структурных подразделений, аналогичных участкам, графы 3 и 4 не заполняются.

В графе 5 указываются номера ИВ.

В графе 6 указывается наименование (или тип) установок, агрегатов и других объектов, являющихся источниками выделения (например, асфальтобитумная установка АБ-1, котлоагрегат ДКВР, неплотности запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), токарный станок, двигатель автомобиля или дорожно-строительной машины (ДСМ)), или наименование технологического процесса (операции) (например, сварочные работы, зарядка аккумуляторов и т.д.).

В графе 7 указывается номер случая нестационарности функционирования ИВ, характеристики которого (мощность, используемое сырье, материалы и т.д.) даются в графе 18 или в виде отдельного пояснения к данной таблице.

Номера режимов работы ИВ указываются друг под другом, начиная со строки, где в графе 5 приведен номер ИВ, к которому они относятся.

При этом каждый новый номер режима ставится в строке, следующей за той, в которой в графах 11-16 закончилось описание предыдущего  случая.

В графах 8 и 9 дается время работы ИВ в сутки и за год на каждом зафиксированном случае нестационарности функционирования источника выделения. При наличии нескольких ИВ (графа 10), объединенных под одним номером (графа 5), в графах 8 и 9 указывают суммарное время работы всех источников.

В графе 10 указывается число ИВ, объединенных под одним номером.

ИВ можно объединять под одним номером в случаях, когда они сопоставимы по качественным и количественным характеристикам выделений ЗВ илиЗВ от них отводится к одним и тем же ГОУ или ИЗА.

В графах 11 и 12 указываются код и наименование вредного (загрязняющего) вещества, отходящего от ИВ в рассматриваемом режиме работы. Вредные (загрязняющие) вещества приводятся в порядке возрастания кодов.

Количество ЗВ, отходящих от ИВ на каждом режиме в г/с (Бк/с) и т/г (Бк/г), приводится в графах 13 и 14 и в графе 15 – суммарное количество отходящих ЗВ за год.

Для диоксида азота и оксида азота указываются значения выбросов с учетом установленных для данного хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения) коэффициентов трансформации оксидов азота в атмосфере.

В графе 16 приводится номер ГОУ (при ее наличии на данном ИВ).

В графу 17 заносится номер ИЗА, в который поступают вредные (загрязняющие) вещества от ИВ.

В графе 18 указываются параметры, характеризующие тот или иной случай нестационарности работы ИВ.

Таблица 5.2. Источники выбросов загрязняющих веществ

| № ИЗА | Тип, ИЗА | Наименование организованного ИЗА | Число ИЗА, объединенных под одним номером | Высота источника, м | Размеры устья Источника | Координаты источника на карте-схеме | Ширина площадного источника, м | № режима (стадии) выброса | Скорость выхода ГВС, м/с | Объем (расход) ГВС, м3/с (ф.у.) | Температура ГВС, оС | Выбрасываемые в атмосферу вещества (для каждого режима (стадии) выброса ИЗА) | Итого за год выброс вещества источником, т/год, Бк/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Круглое устье | Прямоугольное устье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, м | Длина, м | Ширина, м | Х1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |  |  |  | КОД | Наименование | Концентрация, мг/м3, Бк/м3 | Мощность выброса, г/с, Бк/с | Валовый выброс режима (стадии) ИЗА, т/год, Бк/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ______________________________________________________________ (номер и наименование территориально обособленного подразделения хозяйствующего субъекта) |

В графах 1 и 2 указываются номер и тип ИЗА (организованный, неорганизованный).

В графе 3 указывается наименование организованного ИЗА (труба, вентшахта, аэрационный фонарь, дефлектор, свеча и т.д.).

В графе 4 указывается число объединенных ИЗА под одним номером.

В графе 5 приводится высота ИЗА с точностью до одной десятой метра. В случаях, когда высота ИЗА менее 2 м, в графе 5 указывается высота 2 м. В случаях, когда ИВ расположены ниже уровня земной поверхности (в карьерах, угольных разрезах и т.д.), ИЗА стилизуется, как площадной неорганизованный с высотой, равной 2 м. Если ИВ расположены ниже уровня земной поверхности, но данный объект (например, шахта) оборудован системой вентиляции с выбросом над земной поверхностью, то эти ИЗА стилизуются, как организованные с высотой, равной фактической высоте выброса (из трубы, вентшахты и т.п.) над уровнем земной поверхности.

Значение диаметра точечного ИЗА с круглым устьем и длины и ширины ИЗА с прямоугольным устьем указывается с точностью до одной сотой метра в графах 6-8.

При описании одиночных точечных ИЗА, графы 11-13 не заполняются, для точечных ИЗА с круглым устьем не заполняются графы 7-8.

Значения координат Х1 и Y1, Х2 и Y2 в графах 9, 10, 11 и 12 указываются с точностью до 1 м. Для точечных источников – только Х1 и Y1, для линейных источников – координаты концов источника, для площадных источников –  координаты середин сторон прямоугольника, ограничивающего источник.

В графе 13 указывается ширина площадного источника с точностью до 1 м.

В том случае, когда поверхность площадного ИЗА не горизонтальна (например, оконные и дверные проемы и т.п.), в этой графе следует указывать длину горизонтальной стороны прямоугольника, ограничивающего ОП ИЗА.

Для неорганизованных ИЗА графы 6-8, 15-17 не заполняются.

В графе 14 указывается номер режима (стадии) выброса. Каждому режиму (стадии) присваивается свой номер по аналогии с правилами для описания режимов (стадий) выделений. Описание режимов (стадий) выбросов в разрезе их номеров дается в графе “Примечание” или в отдельном описании к данной таблице.

Значения параметров в графах 15, 16 указываются с точностью до 3-х значащих цифр. В графе 16 приводится объем газовоздушной смеси, приведенный к фактическим условиям (т.е. к температуре, указанной в графе 17 (ф.у.) и фактической влажности). Значения температуры (графа 17) заносятся с точностью до 1оС.

В графах 18 и 19 указываются код и наименование загрязняющего вещества.

В графу 20 заносятся усредненные значения концентраций загрязняющих веществ на каждом режиме (стадии) функционирования источника выбросов при нормальных условиях (н.у.) документированных результатов инструментального определения характеристик выбросов загрязняющих веществ (Приложение № 4 к настоящему Порядку).

В графу 21 заносятся значения максимального разового выброса (г/с, Бк/с) на каждом режиме (стадии) функционирования источника выбросов.

Значения в графах 15-17, 20 характеризуют усредненные значения этих величин за 20-ти минутный период (или иной период – для радиоактивных веществ).

В графу 22 заносятся значения валовых выбросов (т/г, Бк/г) на каждом режиме (стадии) функционирования источника, а в графе 23 в строку, соответствующую первому режиму функционирования ИЗА, заносится суммарный валовый выброс (т/г, Бк/г) с учетом всех режимов функционирования данного источника.

Для диоксида азота и оксида азота указываются значения выбросов с учетом установленных для данного хозяйствующего субъекта (территориально обособленного подразделения) коэффициентов трансформации оксидов азота в атмосфере.

В графу 24 «Примечание» заносятся дополнительные сведения об ИЗА, указанные выше, а также в ней приводится значение длительности выброса, , в том случае, когда  или  (для радиоактивных веществ).

Для неорганизованных источников, выброс которых изменяется от скорости ветра, в этой графе указываются градации скорости ветра (м/с, на уровне флюгера), соответствующие определенному режиму работы источника.

Таблица 5.3. Суммарные выбросы ЗВ в атмосферный воздух, их очистка и утилизация (в целом по предприятию) т/год, Бк/год

| Загрязняющее вещество | Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения | Выбрасывается без очистки | Поступает на очистку | Из поступивших на очистку | Всего выброшено в атмосферный воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  |  |  | Уловлено и обезврежено | Выброшено в атмосферный воздух |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. от организованных источников загрязнения |  | Фактически | Из них утилизировано |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| . | . | (номер и наименование территориально обособленного подразделения хозяйствующего субъекта) |  |
| . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердых: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газообразных и жидких: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоактивных газов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиоактивных аэрозолей: |  |  |  |  |  |  |  |  |

В графах 1 и 2 указываются код и наименование загрязняющего вещества.

В графе 3 указывается количество загрязняющих веществ (по отдельным веществам), отходящих от всех источников выделения (организованных, неорганизованных).

В графе 4 указывается количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от всех организованных и неорганизованных источников, минуя очистные сооружения, а также тех неуловленных загрязняющих веществ, которые прошли через не предназначенные для их улавливания (обезвреживания) газоочистные и пылеулавливающие установки.

В графе 5 приводится количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу через специально оборудованные устройства (дымовые трубы, вентиляционные шахты, аэрационные фонари и др.), но не подвергающиеся при этом предварительной очистке, а также те неуловленные вещества, которые прошли через не предназначенные для их улавливания (обезвреживания) газоочистные и пылеулавливающие установки.

В графу 6 включаются данные только по тем загрязняющим веществам (всего и по отдельным ингредиентам), которые поступают и подвергаются очистке в имеющихся на предприятии газоочистных и пылеулавливающих установках.

В графе 7 указывается фактическое количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих веществ, кроме веществ, улавливаемых для производства продукции.

В графу 8 включается количество загрязняющих веществ, возвращенных в производство или использованных для получения товарного продукта или реализованных на сторону.

В графе 9 указывают общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу, после очистки.

В графе 10 указывается общее количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу (всего, твердых, газообразных, жидких, радиоактивных газов, аэрозолей, в том числе по отдельным ингредиентам) суммарно как после очистки, так и выброшенных без очистки.

При отсутствии на предприятии очистных сооружений в графы 6-8 ставится прочерк.

В строке «всего» рассчитывается сумма всех строк, указанных в графе 10.

В строке «твердые» рассчитывается сумма всех строк, указанных в графе 10, по твердым загрязняющим веществам.

В строке «газообразные и жидкие» записывается сумма всех строк, указанных в графе 10, по газообразным и жидким веществам.

В строках «радиоактивные газы» и «радиоактивные аэрозоли» рассчитывается сумма всех строк, указанных в графе 10, по радиоактивным газам и аэрозолям, соответственно.

Значения разовых и валовых выделений (выбросов) оксидов азота, указанные в графах 13-15 таблицы 5.1, графах 21-23 таблицы 5.1 и строках, соответствующих «диоксиду азота» и «оксиду азота» таблицы 5.3. должны учитывать трансформацию оксидов азота в атмосферном воздухе.

Приложение № 6

к Порядку проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников, утвержденному приказом Минприроды России

от ____________ № ________

Определение максимального разового (г/с, Бк/с) и валового (т/г, Бк/г) значений выброса вредного (загрязняющего) вещества

Разовое значение мощности выброса ЗВ (за исключением радиоактивных), Мзв (г/с), для организованного ИЗА для каждой пробы рассчитывают по формуле:

(1)

где	 С зв(k) – концентрация ЗВ в k-пробе (масса ЗВ, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях), мг/м3;

V1(k) – полный объем ГВС, измеренный в процессе отбора k-пробы, м3/с (включая объем водяных паров), выбрасываемой в атмосферу из устья ИЗА за 1 секунду при температуре ГВС, Тг(оС);

Тг(оС) - температура ГВС на выходе из ИЗА;

(в(г/м сн3) - концентрация паров воды в ГВС на выходе из ИЗА: масса водяных паров, отнесенная к кубометру сухой ГВС при нормальных условиях.

Кt - коэффициент, учитывающий длительность выброса определяется по формуле:

(2),

где  ((мин) – длительность выброса.

Сомножитель  в формуле (1) учитывается только для ИЗА, у которых Тг ≥ 30 оС.

Разовое значение мощности выброса радиоактивных ЗВ, Мзв (Бк/с), для организованного ИЗА для каждой пробы рассчитывают по формуле:

(3)

где	 Aзв(k) – объемная активность ЗВ в k-пробе (активность ЗВ, отнесенная к кубическому метру ГВС), Бк/м3;

V(k) – измеренный в процессе отбора k-пробы объем ГВС, выбрасываемый в атмосферу из устья ИЗА за 1 секунду, м3/с;

Мощность выброса ЗВ на конкретном источнике рассчитывают путем усреднения величин мощностей выбросов для каждой пробы по формуле:

МЗВ =  							(4)

где n – число отобранных проб.

Если при проведении измерений концентрация ЗВ, присутствующего (в соответствии с технологическим процессом) в выбросах ИЗА, оказалась меньше нижнего предела обнаружения, установленного в применяемой методике, то измерения повторно производятся по более чувствительной методике.

В том случае, когда концентрация этого ЗВ (за исключением радиоактивных) оказалась меньше нижнего предела диапазона определения наиболее чувствительной методики измерений:

концентрация принимается равной половине нижнего предела диапазона измерения методики, если он не меньше 0,5 ПДКр.з., где ПДКр.з. - значение предельно допустимой концентрации измеряемого ЗВ в воздухе рабочей зоны;

концентрация ЗВ принимается равной нулю, если нижний диапазон методики ее измерения меньше 0,5 ПДКр.з..

Если концентрация радиоактивного ЗВ оказалась меньше нижнего предела диапазона определения наиболее чувствительной методики измерений, она принимается равной нулю

Разовое значение мощности выброса ЗВ (г/с) для организованного ИЗА рассчитывается по результатам определения концентраций этого ЗВ и параметров ГВС на выходе из ИЗА.

При проведении инструментальных измерений параметров выбросов отбирают не менее трех проб, при этом для каждой пробы в процессе отбора измеряют расход ГВС.

При использовании расчетных способов значения характеристик выделений и выбросов ЗВ в атмосферный воздух определяются по расчетным формулам, изложенным в соответствующих методиках.

При использовании определенного расчетного способа удостоверяются, что выбранные для расчета удельные технологические показатели выделений и выбросов соответствуют именно тому технологическому оборудованию, сырью (материалам), которые используются на данном предприятии (цехе, участке).

Если расчетная методика содержит несколько значений удельных выделений (выбросов) или диапазон их изменения, то для определения разовой мощности выделения (выброса) (г/с, Бк/с) выбирается наибольшее значение.

При отсутствии в расчетных методиках конкретных формул для определения максимальных разовых выделений (выбросов) (г/с, Бк/с), их значения устанавливаются, исходя из максимального расхода сырья (материалов) в единицу времени (не более часа) при максимальной производительности процесса.

Расчет выделений (выбросов) проводится с учетом возможных различий в работе производств, участков, агрегатов и т.п. при разных режимах работы, в частности, на разных стадиях многостадийных технологических процессов.

Суммарный годовой выброс (валовый выброс) (т/год, Бк/год) определяется с учетом нестационарности выбросов во времени, в т. ч. остановок на профилактический ремонт технологического и пылегазоочистного оборудования.

Значение годового выброса ЗВ из определенного  ИЗА  с учетом нестационарности рассчитывается исходя из средней мощности выброса этого ЗВ из рассматриваемого ИЗА при данном режиме его выбросов и суммарной наибольшей продолжительности (в часах) работы ИЗА в течение года при рассматриваемом случае нестационарности.

Значение суммарного годового выброса определенного ЗВ из рассматриваемого ИЗА рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из ИЗА при всех рассматриваемых случаях нестационарности выбросов.

При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производства нагрузкой, годовой выброс конкретного ЗВ рассчитывается исходя из числа повторений рассматриваемого производственного цикла за год и среднегодовой величины выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла.

При использовании расчетных способов годовые значения выделившейся от ИВ и выброшенной из ИЗА массы ЗВ определяются исходя из расчетных средних значений выделений и выбросов рассматриваемого ЗВ (г/час или г/кг, Бк/час или Бк/кг), определенных по расходу сырья, материалов, энергии и т.п. или по полученной продукции и т.д., и наибольшей продолжительности (в часах) работы ИВ или ИЗА в течение года или расхода сырья, материалов, энергии и т.п., произведенной продукции и т.д. за год.

Годовой выброс ЗВ (т/год, Бк/год) от всего предприятия рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из ИЗА предприятия, если все источники работают равномерно.

Значение валового (годового) выброса ЗВ (за исключением радиоактивных) из ИЗА при определенном, k-м, случае нестационарности выбросов ИЗА, Мk,год (т/год), рассчитываются по формуле:

(5)

где (г/с) — средняя мощность выброса этого ЗВ из рассматриваемого ИЗА, при k-м случае нестационарности его выбросов;

(час) — суммарная продолжительность (в часах) работы ИЗА при k-м  случае нестационарности в течение года.

Значение валового (годового) выброса радиоактивных ЗВ из ИЗА при определенном, k-м, случае нестационарности работы ИЗА, Мk,год (Бк/год), рассчитывается по формуле:

(6)

где (Бк/с) — средняя мощность выброса этого ЗВ из рассматриваемого ИЗА, при k-м  случае нестационарности;

(час/год) — суммарная продолжительность (в часах) работы ИЗА в k-м случае нестационарности в течение года.

Значение суммарного валового (годового) выброса определенного ЗВ из рассматриваемого ИЗА, , рассчитывается как сумма годовых выбросов этого ЗВ из ИЗА при всех  случаях нестационарности работы ИЗА:

(7)

здесь  — число случаев нестационарности работы рассматриваемого ИЗА.

При производственном процессе циклического характера и работе с конкретной, характерной для данного производства, нагрузкой, валовый (годовой) выброс некоторого ЗВ рассчитывается по формуле:

(8)

где  — число повторений рассматриваемого производственного цикла за год;

(тонн) — среднегодовая величина выброса рассматриваемого ЗВ для одного производственного цикла, рассчитываемая по формуле:

(9)

здесь  — число стадий технологического процесса, при которых выделяется рассматриваемое ЗВ;

(тонн,Бк) — среднегодовая величина суммарного выброса рассматриваемого ЗВ в ходе g-й стадии.

При использовании расчетных способов валовые (годовые) значения выделившейся от ИВ массы ЗВ, Qгод (т/год, МБк/год), и выброшенной из ИЗА массы ЗВ, Мгод (т/год, МБк/год ), определяются по формулам:

(10)

(11)

(12)

(13)

де  и ,  и   — расчетные средние значения выделений и выбросов рассматриваемого ЗВ (г/час или г/кг, Бк/час или Бк/кг), определенные по расходу сырья, материалов, энергии и т.п. или по полученной продукции (полупродукции) и т.д.;

— продолжительность (в часах) работы ИВ или ИЗА в течение года.

Вкг   — расход (в килограммах) сырья, материалов, энергии и т.п. за год или количество произведенной продукции (полупродукции) и т.д.

Значения Qгод и Мгод для определенного ИЗА связаны соотношением:

(14)

где (%) — среднее эксплуатационное значение степени очистки применяемого ГОУ.

# Footnotes

Таблицы 2.2 – 2.3. заполняются для более детального учета нестационарности (при необходимости).

Если источники выбросов хозяйствующего субъекта, для которого проводится инвентаризация, расположены на нескольких отдельных производственных территориях, для каждого для каждой такой территории заполняются отдельные таблицы вида 5.1 – 5.3. Если инвентаризация выбросов проводится только на одной производственной территории (структурные подразделения, цеха, участки и их части), то таблицы 5.1 – 5.3 заполняются только в отношении этих производств с соответствующими изменениями показателей инвентаризации выбросов в целом.

# Text boxes

200

100

2

1

3

G,г/с