В нашей стране технология переработки ртутных ламп, соответствующая перечисленным выше передовым тенденциям мировой практики по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, разработана научно-производственным предприятием «Экотром» в начале 1990-х годов и реализована в настоящее время в установке «Экотром-2» (патент на изобретение № 2050051).

1.     ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ РТУТНЫХ ЛАМП

Принцип действия так называемой «холодной и сухой» вибропневматической установки «Экотром-2» основан на разделении ртутных ламп на главные составляющие: стекло, металлические цоколи и ртутьсодержащий люминофор. Очищенные от ртути стеклобой и металлические цоколи (алюминиевые и стальные) используются как вторичное сырье. Люминофор также является сырьем для получения ртути на специализированных предприятиях( например на ртутном руднике ЗАО НПП «Кубаньцветмет») или на малогабаритных установках типа УРЛ-2М производства ФИД-ДУБНА.

Схема установки  представлены на рис. 1.1.

Установка состоит из двух основных блоков: устройства разделения ламп, состоящего  из узла загрузки, пневмо-вибрационного сепаратора с дробилкой, циклона и системы очистки, включающей в себя фильтр рукавный, адсорбер  и газодувку с компрессором. Компрессор создает в установке разряжение по всему тракту с 5-8 КПА (в зоне загрузки ламп) до 19-23 КПА перед газодувкой, что обеспечивает безопасность работы на установке, так как исключаются пылевоздушные  выбросы в производственное помещение.

Переработка ртутных ламп на установке «Экотром-2 проводится следующим образом:

Доставленные в специальных контейнерах  (бочки из оцинкованного железа с чехлами) ртутные лампы подаются в узел загрузки.

За счет высокого разряжения в пневмо-вибрационном сепараторе лампы одна за другой непрерывно подаются в ускорительную трубу, попадают в дробилку и измельчаются до крупности стекла до 8 мм.

Цоколи отделяются от стекла на вибрирующей решетке и удаляются в сборник – технологический контейнер. Заполненный  цоколями  технологический контейнер направляется в демеркуризационно–отжиговую электрическую печь, газовые выбросы из которой поступают в систему очистки. В результате термической обработки цоколи полностью очищаются от остаточных загрязнений ртутью. Доочистка цоколей от ртути может быть осуществлена также на установке УРЛ-2М.

Отделение люминофора – главного носителя ртути, от стекла осуществляется за счет выдувания его в противоточно движущейся системе «стеклобой-воздух» в условиях вибрации. Очищенное от люминофора стекло поступает в бункер-накопитель. Конструкция пневмо-вибрационного сепаратора с дробилкой  обеспечивает в процессе работы очистку стекла от ртути до величин значительно меньших  ПДК ртути в почве 2,1мг/кг. Основная масса люминофора улавливается в циклоне и  попадает в сборник люминофора (представляющий собой транспортную металлическую бочку с полиэтиленовым мешком-вкладышем и специальной крышкой).  Остальные 3-5%  люминофора осаждаются в приемнике рукавного фильтра и в дальнейшем также упаковываются в транспортные металлические бочки.

Воздушный поток последовательно очищается от люминофора в циклоне, рукавном фильтре и адсорбере. Очистка воздуха от паров ртути происходит в адсорбере до содержания ртути в воздухе менее 0,0001 мг/м3. При превышении содержания ртути значения ПДК  в выбросах в атмосферу производится замена отработанного активированного угля в адсорберах.

Вместе с люминофором в металлические бочки с полиэтиленовым вкладышем упаковывается отработанный активированный уголь, а также загрязненная обтирочная ветошь.

Вода после санитарной обработки помещения и периодической демеркуризации установки,  скапливаемая в футерованном приямке, идет на смачивание люминофора.

Работа на установке ведется под постоянным аналитическим контролем аккредитованной лаборатории на содержание ртути в стеклобое, цоколях и в люминофоре. Определяется содержание паров ртути в воздухе рабочей зоны и на выходе воздушного потока  из адсорбера в атмосферу. Анализы проводятся с помощью приборов АГП-0,1 с термоприставкой. (Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС PU. 0001. 511150.) .

2.     ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ, ЕЕ СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Основные характеристики установки «Экотром-2»: производительность переработки ртутных ламп и выхода вторичного сырья, а также энергопотребление и расход материалов приведены в таблицах 2.1. и 2.2.

Таблица 2.1.       Производительность установки

| № пп | Наименование | Количество, вес | Производительность (в час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отработанные лампы | шт. | 1200 |
| 2 | Стеклобой | кг | 250-280 |
| 3 | Люминофор | кг | 15-18 |
| 4 | Цоколи | кг | 5 |

Необходимо отметить очень высокую производительность установки «Экотром-2» по сравнению с «термическими» и «гидрометаллургическими» способами. Производительность установки «Экотром-2» по переработке ламп составляет 1200 штук в час. При этом в среднем получается вторичного сырья за час работы установки:

·        Стеклобоя                    250-280кг

·        Люминофора               15-18кг

·        Цоколей                       5кг

Таблица 2.2.       Энергопотребление установки и расход материалов

| № п/п | Наименование | Потребитель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | в том числе: Газодувка Дробилка Вибратор Прочие | квт/час | 11,0 7,5 2,0 1,1 0,4 |
| 2 | Активированный уголь | Адсорберы | т/год | 0,5 |
| 3 | Сжатый воздух | Продувка рукавных фильтров | м3/час | 0,3 |
| 4 | Санитарная обработка | Санитарная обработка | л/смена | 20 |

Расход электроэнергии на работу установки составляет 11кв/ч.

Необходим сжатый воздух для продувки рукавных фильтров, вода для периодической санитарной обработки установки и примерно 0,5 тонн активированного угля в год для адсорберов.

Для размещения установки необходима площадь не менее 20 м² в производственном помещении.

Разработчик установки ООО НПП «ЭКОТРОМ» располагает производством на базе  трех установок, пунктами приема ламп на севере и юге г. Москвы, тремя пунктами оформления договоров и специализированной транспортной службой(12 единиц автотранспорта) для доставки ламп.