БЕЗОТХОДНАЯ РЕСУРСО И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ “ЭКОЦЕМЕНТ” ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Твердые бытовые и промышленные отходы (бумага, картон, полимеры, лакокрасочные материалы, стекло, ветошь, резина и т.д.) подвергаются либо сортировке, либо дроблению.

Дробление осуществляется до размеров кусков не более 70 мм. Далее отходы поступают в специальный вихревой реактор, где подвергаются высокотемпературной огневой переработке в потоке горячего воздуха с температурой ~ 300°С, частично отводимого из холодильника цементной печи.

Дробление осуществляется до размеров кусков не более 70 мм. Далее отходы поступают в специальный вихревой реактор, где подвергаются высокотемпературной огневой переработке в потоке горячего воздуха с температурой ~ 300°С, частично отводимого из холодильника цементной печи.

Высокотемпературные продукты сгорания отходов совместно с минеральными частицами поступают в головную зону барабанной вращающейся печи производства цементного клинкера, где смешиваются с продуктами сгорания основного технологического топлива (твердого, жидкого или газообразного). Температура смеси продуктов сгорания составляет ~ 1600-1800°С.

Технология и оборудование термической переработки цементного клинкера в печи остаются без изменения.

Технологическая схема установки показана на рисунке. Твердые бытовые и промышленные отходы

Экологическая эффективность технологии “Экоцемент” достигается следующими условиями:

| Агрегатная нагрузка | Экономия топлива |
| --- | --- |
| 20 тыс.тонн/год | 6 тыс.тонн/год |
| 40 тыс.тонн/год | 12 тыс.тонн/год |

ДОСТОИНСТВА

Экологическая эффективность технологии “Экоцемент” достигается следующими условиями:

• Стабильной высокой температурой газов по всей длине цементной печи (1600-1800°С в головной зоне и 1100-1200°С в зоне загрузки сырья перед декарбонизатором);

• Значительным временем пребывания газов в высокотемпературной зоне (более 7 секунд при средней температуре 1200-1300°С);

• Щелочной средой обрабатываемого сырья в цементной печи, которая полностью нейтрализует поступающие с продуктами термического обезвреживания отходов кислотные газы SO2 + SO3, HCl, P4O10, благодаря длительному и интенсивному контакту между материалом и газами по всей длине печи;

• Захватом жидкой фазой клинкера токсичных солей тяжелых металлов;

• Отсутствием вторичных жидких и твердых отходов переработки.

Экономическая эффективность технологии “Экоцемент” достигается следующими условиями:

• Снижением расхода технологического топлива для получения цемента;

• Отсутствием потребности в использовании воды для охлаждения дымовых газов и реагентов для нейтрализации токсичных выбросов.

Социальная эффективность технологии “Экоцемент” достигается следующим условием:

• Цементные печи расположены в промышленных зонах, расстояние которых от жилых районов установлено национальным законодательством. Размещение в этих зонах мусоросжигательных установок, не приводящих к увеличению выбросов СО2 и токсичных составляющих, не должно приводить к социальным конфликтам.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК “ЭКОЦЕМЕНТ”

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Выбросы вредных ингредиентов с дымовыми газами в атмосферу удовлетворяют европейским нормам (Директива 2000/76/ЕС от 4 декабря 2000 года) и содержат в 1 нм3 сухого газа не более (при концентрации в нем О2 - 11,0%) не более:

| CO | NOX (NO2) | SO2 | HCL | Cорг | Минеральная пыль | PCDD+PCDF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 мг | 200 мг | 50 мг | 10 мг | 10 мг | 10 мг | 0,1мг |