## Slide 1: ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ТЕРМИЧЕСКОМУ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ
УСТАНОВКА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН И РЕЗИНОСОДЕРЖАЩИХ ИЗДЕЛИЙ «ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ»
Москва 2015

## Slide 2: Группа компаний «Спецтехника» предлагает инновационное решение проблемы переработки автомобильных шин любых размеров способом пиролиза

## Slide 3: Предлагаемая технология термической переработки шин реализована на сертифицированной установке «Чистая Энергия», которая эксплуатируется на предприятии в Свердловской области. Товарной продукцией являются жидкое топливо, технический углерод, металлокорд.
Реактор установки

## Slide 4: Основные преимущества технологии
Эффективная загрузка сырья в реактор с одновременным пресованием
Возможность использования любых размеров шин до 3 м без разделки
Сепарация углерода от металлокорда в процессе пиролиза
Механизированная выгрузка углерода закрытым способом в мешки
Система обезвоживания пиролизной жидкости
Получение жидкого топлива с высокой надбавленной стоимостью
Устройство загрузки сырья в реактор

## Slide 5: Основные преимущества технологии
Получение уплотненного металлокорда цельным пучком
Система улавливания тяжелых фракций топлива и отсутствие осаждения «битумных» фракций на стенках трубопровода
Охлаждение конденсаторов за счет естественного охлаждения бассейна с водой
Система безопасности: автоматика для дублирования действий оператора, система откачки газов, система мониторинга всех узлов
Твердый остаток в реакторе после цикла пиролиза

## Slide 6: Характеристики установки
Время загрузки сырья | 10 тн – 2 ч
Время цикла пиролиза | 12 ч
Время остывания реактора | 24 ч
Время выгрузки сухого остатка | 4 тн – 1,5 ч
Тип сырья | Шины d<300 см, РТИ

## Slide 7: Продукция от переработки шин
Пиролизная жидкость
(печное топливо)
Отводимый из реактора горячий газ проходит ступенчатое охлаждение, в результате чего получается пиролизный конденсат, тяжелые фракции которого по своим свойствам приближены к печному топливу, а легкие фракции – к дизельному топливу.
Массовый выход жидкого топлива от исходного сырья составляет 45 – 50%.
Углеродистый остаток
(технический углерод)
Мелкодисперсный материал с содержанием
углерода до 90%. Массовый выход от исходного сырья составляет 35 – 40%. Используется для изготовления шин, в качестве пигмента, красителя, компонента в фильтрах.

## Slide 8: Продукция от переработки шин
Металлокорд
Металлокорд составляет 10 – 12% от веса сырья. Во время цикла пиролиза металлокорд, вращаясь, переплетается в единый плотный пучок стали.
Как товарный продукт используется в качестве металлолома для переплавки и изготовления металлоизделий.
Это неконденсируемая часть вырабатываемых газов, которая используется для собственных нужд (для нагрева реактора) и экономит средства, замещая другие источники тепла. Массовый выход составляет 10%. Газ может также использоваться в энергетических системах для выработки электроэнергии.
Пиролизный газ

## Slide 9: Принцип работы установки
Загрузка реактора осуществляется силами 3-х рабочих в течение 2-х часов с загрузкой 8-10тн (зависит от размера реактора). Конструкция позволяет загружать любые РТИ, типовые шины и крупногабаритные шины с одновременным прессованием внутри реактора. Ручная погрузка сырья в реактор исключается за счет механизации процесса. Важным аспектом процесса является отсутствие необходимости дополнительной обработки шин, как измельчение и удаление льда/воды.
Загрузка сырья

## Slide 10: Принцип работы установки
На данном этапе происходит нагрев реактора в течение 12ч. Реактор имеет вращающийся барабан, что обеспечивает равномерный прогрев, ворошение сырья, помол углерода и скатывание металлокорда в единый пучок, сепарируя его от углеродистого остатка для последующей раздельной выгрузки.
Цикл пиролиза
Система конденсации обеспечивает выход топлива, пригодного для использования в дизельных горелках (в большинстве случаев топливо пригодно только в качестве замены мазута).

## Slide 11: Принцип работы установки
По окончании цикла в реакторе остается тех.углерод (сажа) и пучок металлокорда. В первую очередь выгружается сажа. Технология выгрузки не требует охлаждения и открытия реактора - сажа выгружается непосредственно по трубопроводу в накопитель, что снижает время цикла, не загрязняет окружающую среду и исключает самовозгорание раскаленной сажи. Данная процедура занимает 1,5 часа силами одного рабочего. По окончании данного этапа в реакторе остается пучок проволоки, который выгружается через загрузочное окно реактора в течение 15мин с помощью лебедки.
Выгрузка

## Slide 12: Экологичность производства
Конструкция печи выполнена таким образом, чтобы создавался локальный перегрев диоксинов и фуранов в дымовых газах до температуры 1000-1100 °С. Такая конструкция увеличивает КПД горения, позволяя осуществлять полное сжигание пиролизных газов без образования смол. Финальная очистка дымовых газов скруббером обеспечивает максимально безвредный выхлоп. Еще одна частая причина загрязнения окружающей среды - пыльный процесс выгрузки тех.углерода. Для этого реализовано решение беспылевой выгрузки углерода в тару, минимизирующее влияние на окружающую среду.

## Slide 13: Технико-экономическое обоснование

## Slide 14: Проектирование, поставка, монтаж, гарантия и техническое сопровождение